１１．環境対策

近年、環境問題が社会問題として大きくクローズアップされてきているが、建設工事においても例外ではなく、年々、地域住民の苦情等が多くなってきており、これらが建設工事の円滑な実施を妨げる大きな要因となってきている。

建設工事の施工計画においては、品質・工程・原価・安全の４つの要素の総合的な調整が図られるが、これらの総合調整の過程で、かつては、経済性や工期面に比較的大きなウエイトがおかれていた。しかし、最近では社会情勢の変化等に伴い、工事の安全施工とともに、生活環境、自然環境等に対する環境保全について地域社会との調和の要素が最重視され、場合によっては、他の要素に優先する要素として取り上げられることとなってきた。

工事施工にあたって、施工計画上考慮すべき環境問題には以下の事項があり、これらについては、公害防止関係法令等を十分理解し、有機的な環境保全計画を立てて十分な対策を講じなければならない。

施工計画上考慮すべき環境事項

１．公害問題（騒音、振動、ばい煙、粉じん、水質汚濁）

２．交通問題（工事用車両による沿道障害）

３．その他近接地への影響（掘削等による近接家庭への影響、耕地の踏み荒し、樹木の伐採、土砂及び排水の流入、井戸枯れ等）

【記入例：環境対策】

１．騒　音

当該工事箇所は、人家があるために、建設機械類は、低騒音、低振動型を使用する。

コンクリートの打設時、工事現場及び付近におけるミキサー車の待機場所等については、十分気を配り、また、空ぶかしをしないよう注意する。

また、騒音測定を行い、基準（８５ホーン）を超える値が出れば、シート等を覆い騒音対策を講じる。

２．振　動

削岩機使用の場合、本体を直接手で持たないようにし、木棒等をさしこみ、直接的に振を和らげて防止する。

３．濁　水

濁水を直接河川に流出させないため、沈殿池を設置し、上水を流出させる。また、必要により水質調査を実施する。

４．家屋の事前、事後調査（指定）

「工事障害調査実施取扱（案）」により実施し、報告書にまとめて提出する。

５．防　塵

防塵対策としては、散水、清掃を実施する。

６．防　護（目隠し等）

・環境対策

(事例１)

１）工事車両の通行によって発生する粉塵・騒音に対する措置が必要となった場合は、工事監督員と協議を行って実施する。

２）降雨時の工事現場からの濁水流出は、直接下流民家に被害を及ぼさないよう、承水路及び沈殿池等を必要に応じて設けるなど十分注意する。

３）工事現場周辺の住民の通行に対して、迷惑の及ばないように努める。

４）切土の施工に際して、周辺の民家に被害の及ぶ恐れがあり、防護柵設置の必要がある場合は、工事監督員と協議を行って実施する。

(事例２)

１）隣接地区住民に対して、事前に挨拶回りをし、工事説明を行い理解を得ておく。

２）防塵対策処置として、随時必要に応じて散水を行う。

３）工事車両出入口は日々清掃を行う。

１２．現場作業環境の整備

現場作業環境の整備に関して、下記の事項について記載する。

１）仮設関係

Ⅰ　工事説明・工事完成予想図の掲示。

Ⅱ　仮囲いの美装、フラワーポット等の設置。

２）安全関係

Ⅰ　バリケードのカラー化及びイメージキャラクターの貼り付け。

Ⅱ　工事標識のマンガ化。

３）営繕関係

Ⅰ　現場事務所内外の高級化及び内外の美装。

Ⅱ　作業員休憩所・食堂の設置と飾り付け。

Ⅲ　手洗い・洗面台の設置。

４）イメージアップ対策の内容

事例（下記）

５）その他

・イメージアップ実施計画（事例）

|  | イメージアップ内容 | 概 算 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| １． | 現場事務所 | 周囲フェンス | ６０ｍ×○,○○○円＝○○,○○○円 |  |
|  |  | 休憩所、集会所 | ４.７ｍ×６.０ｍ＝○○,○○○円 |  |
| ２． | 現 場 内 | 休憩所、トイレ | ２ヶ所 ○○,○○○円 |  |
|  |  | 日よけテント | ４ｍ×５ｍ×２連 ○○,○○○円 |  |
|  |  | フラワーポット | ３０個×○○○円 ○○,○○○円 |  |
| ７． | 地元とのコミュ ニケーション | 学校・自治会 | ○○○,○○○円 |  |
|  |  | 工事説明パンフレット等配布 |  |  |
| 計 |  | ○,○○○,○○○円 |  |

（注）１．工事現場の環境美化などのイメージアップを図るため【標識、休憩所、集会所、トイレ】の実施計画をする。

１３．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

（１）再生資源利用計画

資源有効利用促進法により、一定規模以上の建設資材を搬入する工事については、「再生資源利用計画」を作成しなければならない。（様式１）

（２）再生資源利用促進計画

また、一定規模以上の指定副産物が工事現場から搬出される工事については、「再生資源利用促進計画」を作成しなければならない。（様式２）

これらの計画の対象工事と記載内容は、次表のとおりである。

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

|  | 再生資源利用促進計画 | 再生資源利用計画 |
| --- | --- | --- |
| 計 画 を 作成する 工 事 | 次のいずれかに該当する指定副産物を搬出する建設工事 １．建設発生土 1,000m3以上 ２．コンクリート塊、 アスファルト・コ ンクリート塊又は 建設発生木材 合計200ｔ以上 | 次のいずれかに該当する建設資材を 搬入する建設工事 １．土砂 1,000m3以上 ２．砕石 500トン以上 ３．加熱アスファルト混合物 200トン以上 |
| 定 め る 内 容 | １．指定副産物の種類ごとの搬出量 ２．指定副産物の種類ごとの再資源化施設又は他の建設工事現場等への搬出量 ３．その他指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項 | １．建設資材ごとの利用量 ２．利用量のうち再生資源の種類ごとの利用量 ３．再生資源の利用に関する事項 |
| 保存期間 | 当該建設工事の完成後１年間 | 当該建設工事の完成後１年間 |

※　なお、施工計画書への記載にあたっては、建設リサイクルガイドライン様式（様式－１、様式－２）に換え、建設副産物実態調査票様式（参考様式１、参考様式２）を用いることができるものとする。

１４．工事数量総括表

| 工事数量総括表 | 工事名： 平成○年度 ○○○工事（第○工区－○） |
| --- | --- |
| 費目・工種・種別・細別 | 単位 | 数量（実施） | 数量（変更） | 増 減 | 摘 要 |
| 道路改良 | 式 | 1 |  |  |  |
| 土工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 切土工 | m3 | 25,330 |  |  |  |
| 切土（土砂） | m3 | 22,200 |  |  |  |
| 切土（軟岩Ⅰ） | m3 | 3,130 |  |  |  |
| 盛土工 | m3 | 9,600 |  |  |  |
| 本体盛土（流用土） | m3 | 9,600 |  |  |  |
| 運搬工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 流用土運搬 | 式 | 1 |  |  |  |
| 残土運搬（土砂 平均Ｌ＝0.2km） | m3 | 12,900 |  |  |  |
| 残土運搬（軟岩Ⅰ 平均Ｌ＝0.2km） | m3 | 2,640 |  |  |  |
| 法面工 | m2 | 4,910 |  |  |  |
| 切土法面整形（土砂） | m2 | 1,760 |  |  |  |
| 切土法面整形（軟岩Ⅰ） | m2 | 590 |  |  |  |
| 盛土法面整形 | m2 | 2,560 |  |  |  |
| 種子吹付 | m2 | 2,560 |  |  |  |
| 擁壁工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 擁壁工 | m | 344 |  |  |  |
| 床掘（土砂） | 式 | 1 |  |  |  |
| 床掘（軟岩Ⅰ） | 式 | 1 |  |  |  |
| 埋め戻し | 式 | 1 |  |  |  |
| コンクリート(16-8-40) | m3 | 369 |  |  |  |
| 型枠 | m3 | 248 |  |  |  |
| 砕石基礎（再生砕石 RC-30） | m3 | 20 |  |  |  |
| 足場工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 大型ブロック(1.0×2.0×0.9） | m2 | 1,385 |  |  |  |
| 裏込材（切込砕石 径40mm以下） | m3 | 797 |  |  |  |
| 鉄筋（D16～25mm） | ｔ | 0.30 |  |  |  |
| 鉄筋(D13mm） | ｔ | 0.23 |  |  |  |
| 目地(ｔ=10mm） | 式 | 1 |  |  |  |
| 工事数量総括表 | 工事名： 平成○年度 ○○○工事（第○工区－○） |
| 費目・工種・種別・細別 | 単位 | 数量（実施） | 数量（変更） | 増 減 | 摘 要 |
| 本体(VP-65) | 式 | 1 |  |  |  |
| 円形型枠（φ200） | 式 | 1 |  |  |  |
| 排水工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 水路工 | m | 833 |  |  |  |
| 床掘 | 式 | 1 |  |  |  |
| 埋め戻し | 式 | 1 |  |  |  |
| コンクリート(16-8-40) | m3 | 142 |  |  |  |
| 型枠 | m2 | 1,113 |  |  |  |
| 砕石基礎（再生砕石 RC-30） | m3 | 66 |  |  |  |
| ベンチフリューム（B300-H200） | m | 245 |  |  |  |
| Ｕ字溝（PU1-B360-H360） | m | 14 |  |  |  |
| １号蓋版（C2-B400） | 枚 | 486 |  |  |  |
| 目地(ｔ=10mm） | 式 | 1 |  |  |  |
| 集水排工 | 個 | 3 |  |  |  |
| 床掘 | 式 | 1 |  |  |  |
| 埋め戻し | 式 | 1 |  |  |  |
| コンクリート(16-8-40) | m3 | 1 |  |  |  |
| 型枠 | m2 | 8 |  |  |  |
| 砕石基礎（再生砕石 RC-30） | m3 | 0.40 |  |  |  |
| 雑工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 支道坂路 | 箇所 | 1 |  |  |  |
| 床掘 | 式 | 1 |  |  |  |
| 埋め戻し | 式 | 1 |  |  |  |
| コンクリート(16-8-40) | m3 | 45 |  |  |  |
| 型枠 | m2 | 120 |  |  |  |
| 砕石基礎（再生砕石 RC-30） | m3 | 7 |  |  |  |
| 盛土 | m3 | 40 |  |  |  |
| 支道 坂路舗装 | m2 | 639 |  |  |  |
| 表層（密粒度Ａｓ） ｔ＝５ｃｍ | m2 | 313 |  |  |  |
| 工事数量総括表 | 工事名： 平成○年度 ○○○工事（第○工区－○） |
| 費目・工種・種別・細別 | 単位 | 数量（実施） | 数量（変更） | 増 減 | 摘 要 |
| 路盤（RC-30） ｔ＝１０ｃｍ | m2 | 313 |  |  |  |
| Ｃｏ舗装(16-8-40) ｔ＝１０ｃｍ | m2 | 503 |  |  |  |
| 砕石基礎（再生砕石 RC-30） | m3 | 50 |  |  |  |
| 目地(t=10mm) | 式 | 1 |  |  |  |
| 防護柵 | m | 259 |  |  |  |
| ガードレール（Ｃ－２Ｂ、塗装品） | m | 85 |  |  |  |
| ガードレール（Ｃ－４Ｅ、塗装品） | m | 174 |  |  |  |
| 雑工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 境界板 | 枚 | 20 |  |  |  |
| 橋梁下部工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 下部工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 下部工 | 基 | 1 |  |  |  |
| 床掘（土砂） | 式 | 1 |  |  |  |
| 床掘（軟岩Ⅰ） | 式 | 1 |  |  |  |
| 埋め戻し | 式 | 1 |  |  |  |
| コンクリート(21-8-20,25) | m3 | 141 |  |  |  |
| コンクリート(16-8-40) | m3 | 4 |  |  |  |
| 型枠 | m2 | 190 |  |  |  |
| 鉄筋(D13mm) | ｔ | 2.00 |  |  |  |
| 鉄筋（D16～25mm) | ｔ | 6.30 |  |  |  |
| 鉄筋（D29～32mm) | ｔ | 1.40 |  |  |  |
| ガス圧接（D32×D32) | 箇所 | 18 |  |  |  |
| 支保工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 足場工 | 式 | 1 |  |  |  |
| 直接工事費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 |  |  |  |
| 仮設費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 仮橋 | 式 | 1 |  |  |  |
| 運搬費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 工事数量総括表 | 工事名： 平成○年度 ○○○工事（第○工区－○） |
| 費目・工種・種別・細別 | 単位 | 数量（実施） | 数量（変更） | 増 減 | 摘 要 |
| 重機運搬 | 式 | 1 |  |  |  |
| 仮設材運搬 | 式 | 1 |  |  |  |
| 安全費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 交通整理要員 | 人 | 82 |  |  |  |
| 技術管理費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 現場密度試験 | 式 | 1 |  |  |  |
| 合理化調査 | 式 | 1 |  |  |  |
| 役務費 | 式 | 1 |  |  |  |
| イメージアップ | 式 | 1 |  |  |  |
| イメージアップ | 式 | 1 |  |  |  |
| 共通仮設費（率分） | 式 | 1 |  |  |  |
| 純工事費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 現場管理費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 工事原価 | 式 | 1 |  |  |  |
| 一般管理費等 | 式 | 1 |  |  |  |
| 工事価格 | 式 | 1 |  |  |  |
| 消費税相当額 | 式 | 1 |  |  |  |
| 工事費計 | 式 | 1 |  |  |  |

１５．その他

（1）構造物標

平成１２年１月の「コンクリート標準示方書」改訂に伴ない、設計、施工に携わる技術者に責任を促すとともに、将来の長期的維持管理にも役立てるため、“構造物標”の設置が定められた。

下記の場所打ちコンクリート構造物を対象として、“構造物標“を設置することとする。

なお、これまで銘板を設置してきた鋼製構造物についても、“構造物標”として設置する。

①　堰　　　　　　　　　　堰本体工（県管理の施設）、鋼管理橋上部工

②　砂防ダム　　　　　　　砂防ダム付属物設置工

③　コンクリートダム　　　付属物設置工

④　道路改良　　　　　　　擁壁（Ｈ＞８ｍ）、カルバート工（Ｈ≧２．５ｍ）

⑤　橋梁下部　　　　　　　橋台・ＲＣ橋脚工

⑥　鋼橋上部　　　　　　　橋梁付属工

⑦　コンクリート橋上部　　橋梁付属物工

⑧　トンネル（NATM）　　坑門工

⑨　コンクリートシェッド　シェッド付属物工

下記、記入例を参考とし、設置する構造物標について記載する。

構造物標(記入例)

（注）１．設計責任者氏名については、設計における管理技術者氏名とする。

２．施工責任者氏名については、主任技術者氏名または監理技術者氏名を記載すること

とする。

３．材質については香川県土木工事共通仕様書の定めによる。

(2)新技術・新工法の活用

当該工事で使用する新技術・新工法は下のとおり

| 新技術・新工法の名称 | 期待する効果 | 適用する工種 |
| --- | --- | --- |

※各工種・各工法に関する施工方法、施工管理については、「７．施工方法」「８．施工管理計画」等において、詳細を記載すること